## Slide 1
BÀI TẬP MÔN HỌC
THIẾT KẾ SINH MẪU
DO AI ĐIỀU KHIỂN
Ứng dụng trên sản phẩm: Giá đỡ kết cấu
Generative Design | Autodesk Fusion 360 | AI-Driven Optimization
Thiết kế Sinh mẫu (Generative Design) — Giá đỡ kết cấu

## Slide 2
MÔ TẢ BÀI TOÁN THIẾT KẾ
Slide 2 / 5
🔩 Sản phẩm được chọn: Giá đỡ kết cấu
Giá đỡ kết cấu là linh kiện dùng để gắn tải trọng (kệ, thiết bị điện tử, máy móc) lên tường hoặc khung đỡ. Yêu cầu chịu lực cao trong khi vẫn phải gọn nhẹ và tiết kiệm vật liệu.
🎯 Mục tiêu tối ưu hóa
Giảm khối lượng tối đa (≥ 40%) so với thiết kế truyền thống
Tối đa hóa độ cứng vững (Stiffness) của kết cấu
Giảm ứng suất tập trung tại các góc cạnh nhạy cảm
Đạt hệ số an toàn SF ≥ 2.5 với tải trọng tĩnh
📐 Thông số kỹ thuật cơ bản
Kích thước tổng
200 × 150 × 80 mm
Vật liệu
Nhôm hợp kim 6061-T6
Tải trọng làm việc
500 N (hướng xuống)
Môi trường
Trong nhà, nhiệt độ thường
Phương pháp gia công
In 3D / Phay CNC
Thiết kế Sinh mẫu (Generative Design) — Giá đỡ kết cấu

## Slide 3
RÀNG BUỘC THIẾT KẾ
Slide 3 / 5
🔒 Vùng Bảo Tồn
(Preserve Geometry)
Lỗ bu-lông gắn tường (4 lỗ Ø8mm) — điểm kết nối với tường/khung
Mặt phẳng chịu tải (80×60mm) — nơi đặt kệ hoặc thiết bị
Phần thân gắn kết giữa hai điểm trên — duy trì tính toàn vẹn kết cấu
Vùng lắp ghép ren (M6) tại đầu giá đỡ
🚫 Vùng Cản Trở
(Obstacle Geometry)
Khoảng hở lắp đặt ống dây điện (Ø20mm) — không được vật liệu che lấp
Vùng trước mặt gắn tường (5mm) — không gian bắt vít thi công
Hành lang thông gió phía dưới giá đỡ — tránh tích nhiệt
Vùng bảo vệ trục điều chỉnh góc (nếu có cơ cấu quay)
⚡ Lực Tác Động
(Loads & Constraints)
Lực đứng: F = 500 N hướng xuống tại mặt chịu tải (tải tĩnh)
Mô-men uốn: M = 30 N·m (cánh tay đòn 60mm)
Điều kiện biên: 4 lỗ bu-lông cố định hoàn toàn (Fixed Support)
Hệ số an toàn yêu cầu: SF ≥ 2.5 theo tiêu chuẩn AISC
Thiết kế Sinh mẫu (Generative Design) — Giá đỡ kết cấu

## Slide 4
KẾT QUẢ AI TẠO RA & GIẢI THÍCH
Slide 4 / 5
🤖 Hình dạng sản phẩm do AI đề xuất
Tấm gắn tường
Thân hữu cơ
(Organic Body)
Mặt chịu tải
[ Phác thảo sơ đồ hữu cơ — minh họa khái niệm ]
💡 Giải thích chuyên sâu
Hình dạng hữu cơ: AI loại bỏ vật liệu dư thừa theo đường truyền lực chính (Load Path). Thay vì khối đặc vuông vức, kết cấu thu gọn thành các nhánh vật liệu mảnh theo hướng ứng suất chính.
Mạng lưới nhánh (Branch Network): Giống xương động vật, vật liệu tập trung tại các vùng chịu ứng suất cao và giảm dần về phần ít chịu lực — tối ưu về tỷ lệ độ cứng/khối lượng.
Bo cong tại góc: Các góc cạnh sắc là điểm tập trung ứng suất. AI tự động bo tròn bán kính R ≥ 3mm tại mọi giao điểm để phân tán ứng suất đều hơn.
Liên hệ với ràng buộc: Vùng bảo tồn (lỗ bu-lông, mặt tải) giữ nguyên; vùng cản trở (ống dây, khe thông gió) được giữ trống; phần còn lại được AI tối ưu hoàn toàn.
−42%
Giảm khối
lượng
2.8×
Hệ số an
toàn SF
↑35%
Tăng độ
cứng vững
Thiết kế Sinh mẫu (Generative Design) — Giá đỡ kết cấu

## Slide 5
KẾT LUẬN & TIỀM NĂNG CỦA THIẾT KẾ SINH MẪU
Slide 5 / 5
So sánh: Thiết kế truyền thống vs. Thiết kế Sinh mẫu AI
Tiêu chí
Truyền thống
Generative AI
Khối lượng sản phẩm
~1.2 kg (đặc)
~0.70 kg (−42%)
Thời gian thiết kế
3–5 ngày
2–4 giờ (AI xử lý)
Hệ số an toàn SF
~1.8 (ước lượng)
2.8 (đã xác minh FEA)
Hình dạng kết cấu
Hình học đơn giản
Hữu cơ, tối ưu Load Path
Tận dụng vật liệu
~60% hiệu quả
~92% hiệu quả
✅ Điểm quan trọng
AI không thay thế kỹ sư — AI đưa ra giải pháp, kỹ sư đặt ra ràng buộc và lựa chọn phương án tối ưu.
Hình dạng hữu cơ phức tạp chỉ khả thi với in 3D (AM), không thể gia công CNC truyền thống.
Generative Design đặc biệt hiệu quả với ngành hàng không, ô tô, y tế — nơi giảm trọng lượng có giá trị cao.
Fusion 360 cho phép chạy nhiều phương án song song với các vật liệu và chế độ gia công khác nhau.
📌 Tham khảo: Autodesk Fusion 360 Generative Design — https://www.autodesk.com/products/fusion-360
Thiết kế Sinh mẫu (Generative Design) — Giá đỡ kết cấu